## Slide 1
矿山零碳园区解决方案
Green Mining Park Solution
📋 矿山行业零碳园区

## Slide 2
01
项目概述

## Slide 3
项目建设背景
◆ 行业背景
矿业是我国国民经济的基础性产业，能源消耗大，碳排放强度高
矿山作业涉及采矿、选矿、提升、运输、排水、通风等高能耗工序
矿山企业面临碳排放约束和绿色转型的双重压力
◆ 数据特征
公用介质用能占比：电力91%、柴油7%、天然气2%
主要工艺用能：采矿41%、选矿38%、提升运输21%
主要设备用能：提升机30%、空压机25%、水泵18%、通风机15%、电机12%
◆ 政策要求
双碳目标：2030年碳达峰、2060年碳中和
能耗双控：严格控制能耗强度和总量
绿色矿山：2025年基本实现全部省级绿色矿山

## Slide 4
项目建设目标
◆ 近期目标(2023-2025)
能效提升25%，单位产品能耗下降
碳排放强度下降18%
建成省级绿色矿山
◆ 中期目标(2026-2030)
绿电占比达到40%
碳排放强度下降45%
建成国家级绿色矿山示范
◆ 远期目标(2031-2035)
实现碳中和
100%使用绿色电力
建成零碳智慧矿山标杆

## Slide 5
02
用能特征分析

## Slide 6
主要工艺用能占比
工艺环节 | 能耗占比 | 主要耗能设备 | 节能重点
采矿 | 41% | 凿岩机、铲运机、矿车 | 设备电动化、智能化
选矿 | 38% | 破碎机、球磨机、浮选机 | 高效设备、余热回收
提升运输 | 21% | 提升机、胶带机、电机车 | 能量回收、变频调速

## Slide 7
主要设备用能占比
主要设备 | 用能占比 | 设备数量 | 节能改造方向
提升机 | 30% | 主井/副井提升机 | 变频调速+能量回收
空压机 | 25% | 空压机站 | 变频+余热利用+群控
水泵 | 18% | 井下排水泵 | 变频调速+峰谷运行
通风机 | 15% | 主扇/局扇 | 智能通风+变频
其他电机 | 12% | 各类辅助电机 | 变频改造+能效提升

## Slide 8
公用介质用能占比
介质类型 | 用能占比 | 主要用途 | 替代方向
电力 | 91% | 提升、排水、通风、照明 | 绿电替代+节能降耗
柴油 | 7% | 运输车辆、工程机械 | 电动化替代
天然气 | 2% | 锅炉取暖、员工设施 | 热泵替代

## Slide 9
用能结构优化趋势
现状 2023
• 电力91%
• 柴油7%
• 天然气2%
• 碳强度1.2
近期 2025
• 电力85%
• 柴油5%
• 天然气1%
• 绿电15%
中期 2030
• 电力75%
• 柴油3%
• 天然气0%
• 绿电40%
远期 2035
• 电力60%
• 柴油1%
• 天然气0%
• 绿电100%

## Slide 10
03
技术方案设计

## Slide 11
技术方案设计 - 能源替代与设备节能
◆ 能源替代方案
分布式光伏：办公区/生活区屋顶建设
储能系统：配置储能平抑波动、削峰填谷
电动化替代：电动宽体车替代柴油车辆
绿电采购：购买风电/光伏绿证
◆ 设备节能方案
提升机：变频调速+势能回收发电
空压站：变频+余热利用+按需供气
通风系统：智能调控+变频调速
排水系统：变频调速+峰谷电价运行

## Slide 12
技术方案设计 - 智能化管理与能源结构优化
◆ 智能化管理
矿山智慧能源平台建设
设备状态在线监测诊断
能耗实时监测与分析
碳排放统计与核算
◆ 能源结构优化
电力占比：91%→60%
光伏装机：新增X MWp
储能配置：X MWh
绿电采购：年购绿证X万份

## Slide 13
重点节能技术方案
◆ 提升系统节能
采用变频调速技术，根据负载自动调节提升速度
配置能量回收系统，将势能转化为电能回馈电网
采用永磁同步电机，提高电机效率
智能优化升降曲线，减少无效能耗
◆ 空压站节能
采用永磁变频空压机，替代传统工频空压机
配置余热回收装置，利用压缩热制备热水/供暖
实施空压机群联控，按需供气，减少卸载能耗
智能泄漏检测，及时发现并修复压缩空气泄漏
◆ 通风系统节能
实施智能通风控制，根据瓦斯浓度和作业区域按需供风
采用高效对旋风机，替代老旧风机
变频调速控制，风量实时调节
优化巷道通风网络，降低通风阻力

## Slide 14
04
碳排放特征

## Slide 15
碳排放结构分析
排放源 | 碳排放占比 | 主要来源 | 减排技术路径
电力消耗 | 75% | 提升/排水/通风/照明 | 绿电替代+设备节能
柴油消耗 | 20% | 运输车辆/工程机械 | 电动化替代
天然气燃烧 | 3% | 锅炉/取暖 | 热泵替代
其他排放 | 2% | 炸药/耗材等 | 工艺优化改进

## Slide 16
碳排放强度与减排潜力
◆ 碳排放强度现状
当前碳排放强度：约 1.2 tCO2/万吨矿产品
年碳排放总量：约 X 万吨CO2
万元产值碳排放：约 0.9 tCO2/万元
◆ 减排潜力分析
设备节能降耗：可减排 30%（变频改造+能量回收）
绿电替代：可减排 25%（光伏+储能+绿证采购）
电动化替代：可减排 20%（电动车辆替代柴油）
智能化管理：可减排 10%（按需供能+精细管理）
◆ 减排目标
2025年：碳排放强度下降18%，降至约0.98 tCO2/吨
2030年：碳排放强度下降45%，降至约0.66 tCO2/吨
2035年：实现碳中和，碳排放强度趋近于零

## Slide 17
碳核算与碳管理
◆ 碳核算体系
建立矿山碳排放核算方法学
涵盖范围一（直接排放）、范围二（电力间接排放）
建立碳排放因子数据库
实现碳排放数据实时监测与统计
◆ 碳管理体系
建立企业碳排放管理制度
配置专职碳排放管理人员
制定年度碳排放预算
开展碳排放绩效评价
◆ 碳交易准备
研究碳市场交易规则
评估碳资产开发潜力
建立碳资产管理台账
探索CCER项目开发

## Slide 18
05
零碳路径规划

## Slide 19
零碳路径规划 - 三阶段实施路线
近期 2023-2025
• 能效提升25%
• 设备变频改造
• EMS系统上线
• 省级绿色矿山
• 碳强度-18%
中期 2026-2030
• 绿电占比40%
• 光伏+储能
• 电动宽体车
• 智能矿山
• 碳强度-45%
远期 2031-2035
• 碳中和
• 100%绿电
• 全面电动化
• 零碳智慧
• 碳汇抵消

## Slide 20
阶段性重点任务
◆ 近期重点(2023-2025)
完成能效诊断，制定节能改造方案
实施提升机、排水泵、通风机变频改造
建设能源管理系统(EMS)平台
建成省级绿色矿山
◆ 中期重点(2026-2030)
建设分布式光伏+储能系统
推进运输车辆电动化替代
建设智慧能源管控平台
绿电采购比例达到40%
◆ 远期重点(2031-2035)
实现100%绿电消费
全面电动化替代柴油
建设零碳智慧矿山
通过碳汇实现碳中和

## Slide 21
投资估算与资金来源
建设内容 | 投资估算 | 资金来源 | 实施周期
设备变频改造 | X万元 | 企业自筹+节能贷款 | 1-2年
能源管理系统 | X万元 | 企业自筹 | 1年
分布式光伏 | X万元 | 企业自筹+绿金贷款 | 2-3年
储能系统 | X万元 | 企业自筹+政策补贴 | 1-2年
电动化替代 | X万元 | 企业自筹+设备租赁 | 3-5年
智慧平台 | X万元 | 企业自筹 | 2年

## Slide 22
06
效益分析

## Slide 23
效益分析 - 经济/社会/环境效益
💰 经济效益
年节能收益约X万元
谷电利用降低成本
设备维护成本降低
碳交易潜在收益
政策补贴收入
🏭 社会效益
改善井下作业环境
提升安全生产水平
提供绿色就业岗位
行业示范引领作用
助力地方经济发展
🌱 环境效益
年减碳X万吨CO2
粉尘排放大幅减少
噪音污染有效降低
生态恢复治理
助力双碳目标实现

## Slide 24
综合效益测算
◆ 节能效益
年节约标煤：X吨
年节电：X万kWh
年节省运行成本：X万元
◆ 减排效益
年减少CO2排放：X万吨
年减少柴油消耗：X吨
年减少粉尘排放：X吨
◆ 经济评价
项目总投资：X万元
年运行收益：X万元
投资回收期：X年
内部收益率：X%

## Slide 25
谢谢
THANK YOU